## Slide 1
成本管控系统
系统架构与功能需求文档
Cost Management System — Architecture & Functional Requirements
文档版本：V1.0
适用对象：软件开发工程师
业务领域：汽配制造业成本核算
状态：正式版，交工程师实施（未完，还有对比功能等，需要先将这个系统构架跑通）

## Slide 2
1. 项目背景与系统目标
1.1 业务背景
当前公司成本核算流程完全依赖手工操作：PE/IE工程师通过Excel完成工序评估，Sourcing通过邮件提供物料报价，ME&RF通过PPT共同合作完成内部RFQ文件，Cost Team负责手工整合所有数据后生成CAS（Cost Analysis Sheet）报告并提交给销售。
该流程存在以下核心问题：
数据来源分散，通过邮件和Excel传输，整合效率低下
人工整合错误率高，影响成本核算准确性
设变时历史版本追踪困难，对比工作量大
多方案成本对比缺乏工具支撑
无法实现快速RFQ响应
1.2 系统目标
开发一套汽配制造业专用成本管控系统，实现以下目标：
将分散的数据录入集中到系统平台
根据ME/IE/SOURCING评估模板自动解析结构/读取相关数据，实现匹配费率、计算成本、对比成本智能化。
系统自动生成标准格式CAS报告（excel输出，不改变原有CAS模式）
支持设变版本管理，保留历史版本，提供设变前后对比
支持多方案对比（跨Region / 不同工艺）
逐步引入AI功能，提升系统智能化水平

## Slide 3
2.开发约束与注意事项
2.1 禁止硬编码
⚠ 注意： 严禁将工序类型、线体类型、Rate值、费率逻辑硬编码到程序中。所有规则必须通过数据库配置驱动，以支持未来业务扩展。
2.2 数据完整性
版本锁定后，相关数据（Product/Unit/Component/Process）均不可修改
删除Product时，需级联处理或提示存在关联数据
Rate失效日期到期后，系统应提示用户更新费率，不可继续使用过期Rate计算
2.3 计算精度
所有金额字段保留4位小数（DECIMAL 10,4）
Rate字段保留6位小数（DECIMAL 10,6）
最终CAS展示时保留2位小数
2.4 IE模板兼容性
IE模板为固定格式，如遇格式变更，需通知PM更新解析逻辑，不可自行假设字段位置
解析失败时需给出明确错误提示，指出具体问题字段

## Slide 4
系统架构约束与数据隔离规则
Data Isolation Constraints — project_channel Field Design
project_channel 字段定义
tesla_standard
Tesla 常规项目（含 concept）
Internal Currency: 6.35
tesla_confidential
Tesla 保密项目，独立模块
Internal Currency: 6.35
non_tesla
所有非 Tesla 客户项目
Internal Currency: 6.4
数据隔离要求
数据库层隔离
tesla_confidential 必须独立 schema 或独立实例
不同 channel 的表不得跨库 JOIN 查询
前后端隔离
API 路由层按 channel 做 Row-Level Security 校验
前端用户只能看到自己有权限 channel 的项目
功能共用，数据不共用
三个 channel 共用同一套业务逻辑和模板
Rate 表、计算引擎、AI 解析模块均可复用
开发实施要点
必须字段
projects.project_channel ENUM
所有子表通过 project_id 关联，查询时必须带 channel 过滤
币种配置
tesla_standard / tesla_confidential: 6.35
non_tesla: 6.4
汇率配置全局可改，不得硬编码
❗ 限制
tesla_confidential 的数据绝对不得出现在其他 channel 的任何界面或报表
所有跨 channel 的访问尝试必须记录审计日志

## Slide 5
建壳
ME上传RFQ，AI两层解析+ME手动确认
系统自动填充component, EEBOM，MEBOM，Packaging自动关联到相应的component
IE选择process_route_type
系统根据type和component 结构，自动构建命名名称发送IE， IE将上传文件按照系统自动发送的文件名命名后，一键上传。系统一层标识符识别，一层语义识别做智能关联，置信度看板以及确认机制，确保100%精准匹配。

## Slide 6
智能报价系统 · 端到端流程设计
Cost Analysis System — End-to-End Architecture
INTERNAL · CONFIDENTIAL
第一阶段
输入层
第二阶段
动态核心层
第三阶段
结果层
① PM 创建项目
· 录入产品名 / 客户等信息
· Product_id（可选，后补）
· Region/shipment Unit: （决定几个CAS）
· 报价阶段 /状态
· 截止日期
· 待Component 待 RFQ 解析填充，进行第二层裂变
② 系统自动执行
· 通知 Functional Leader 指派
· Region × Shipment Unit 裂变（第一层）
· 截止日期提醒完成任务
· 发送项目建档通知
③ 项目状态：SHELL
· PM 可补充 product_id
→ 触发命名空间自动同步
· Sourcing/IE 等待 ME RFQ 上传解析完成
· 系统功能按状态解锁
📌 设计说明
PM 此阶段仅填写已知信息，Component 数量与工序路由无需提前录入。
ME 上传 RFQ 后，AI 自动解析并补充完整产品结构，PM 无需返工。
若后续获得 product_id，PM 返回补充即可触发全局命名空间同步。
④ ME 上传 RFQ PPT
· 触发 AI 解析流水线
· 状态 → RFQ_PARSING
· 预计 30-120 秒完成
· 解析失败→人工录入兜底
⑤ AI 两阶段解析
Pass 1: 识别产品矩阵页
→ Unit × Component 骨架
Pass 2: 按分组标题页切割
→ 逐 Unit 关联 EEBOM/MEBOM
⑥ ME 人工确认
Step A: 确认骨架结构
（Unit+Component 必须）
Step B: 确认 BOM 归属
（可后补，不阻塞）
⑦ 第二层裂变完成
· 生成 Component 记录
· 生成 EEBOM / 结构料表
· 状态 → ACTIVE
· 命名空间全量构建
⚡ 采购并行支线
BOM 确认后 → 系统发信采购
采购上传 Excel 报价单
系统解析 → 写入 EEBOM 单价
及结构料成本字段
⑧ IE 路由配置
· 选择 process_route_type
TLA_ONLY / SMT / SMT+TLA
· 系统生成文件命名清单
· IE 上传 SMT/TLA RFQ
⑨ AI 双层文件匹配
L1: 文件名 ID 精确匹配
L2: Excel 内容语义识别
置信度看板实时展示
IE 一键确认 / 逐条审核
（与⑤ AI运用逻辑相似）
⑩ 成本项自动提取
Fixture cost
← SMT/TLA RFQ 文件提取
Tooling cost
← 采购结构件备注字段
CAS工序项自动提取
⑪ 输出完整 CAS.excel形式（不改变销售操作习惯）
· 电子料 + 结构料成本
· Fixture / Tooling 成本
· 工序成本
*****
· 汇总完整报价单
⑫ 提交报价 & 归档
· CAS 提交销售报价
· 作为有效报价记录归档
· 支持版本追踪对比
· 历史报价可查询调用
AI 驱动 · 两阶段 RFQ 解析 · Human-in-the-loop 确认 · 命名即关联 · 采购并行不阻塞 IE · PM/cost team 全流程把控
v1.0 · 2026

## Slide 7
Product：Controller
Shipment_Unit
Region
✖
第一次裂变
PM 录入层
假设region= TH&MX
假设Unit=controller1， Controller2
如果PM 在拿到项目时还不知道unit名称，那么该名称就等ME上传RFQ后AI自动解析填充，系统让PM确认勾选
Controller1_TH
Controller1_MX
Controller2_TH
Controller2_MX
第二次裂变
ME上传+AI两层解析+ME手动确认后
Component
假设PCBA-01-24, PCBA-02-25. STR
Packaging
Process_route_type
Process_route_type
Component
假设PCBA-01-26， STR
Packaging
Process_route_type
Component
假设PCBA-01-26 ，STR
Packaging
Process_route_type
Component
假设PCBA-01-24, PCBA-02-25， STR
Packaging
IE手动选类型,系统自动生成命名发送IE，
IE对应命名上传文件并bulk uploading
选：SMT&TLA
SMT process:SMT01_自动命名
SMT02_自动命名
TLA_自动命名
选：SMT&TLA
SMT process:SMT01_自动命名
SMT02_自动命名
TLA_自动命名
选：SMT&TLA
SMT process:SMT01_自动命名
TLA_自动命名
选：SMT&TLA
SMT process:SMT01_自动命名
TLA_自动命名

## Slide 8
全局业务逻架构（进一步细化文字说明）
第一阶段：项目初始化与任务裂变
系统逻辑的起点是 PM 的录入，其核心在于“弹性建档”与“自动指派”。
1.弹性建档逻辑：
• 系统支持在缺项（如无 Project ID）状态下建立临时档案，后期通过 ID 补全功能自动同步所有关联子项。
2.多维任务矩阵生成：
• Region 分发： 系统根据 PM 选择的 Region 数量（如 Thailand, Vietnam），自动倍增对应的评估区域（CAS Area）。
• Shipment 分发：系统根据PM选择的shipment单位（即此产品有几个CAS),自动倍增对应的评估数量。
• 任务预警： 任务下发后，系统根据 PM设置的deadline 倒推，自动在截止日前 48 小时执行 Email-Notification 唤醒机制。
第二阶段：动态component&工艺路由决策（核心）
第二阶段：这是系统的“大脑”，负责根据产品特性自动分流，简化用户操作。
Component 结构以及归属精准定位
• 通过AI两阶段解析+ human-in the loop
2.路径跳转策略 (V_{route})：
• Case 1 (TLA_ONLY)： UI 界面逻辑执行 Hard-Skip，完全屏蔽 SMT 相关 UI 节点，直达 TLA 评估入口。
• Case 2 (SMT_ONLY)： 系统调取 PCBA_Quantity 变量，动态渲染对应数量的 SMT 评估子任务卡片。
• Case 3 (SMT_AND_TLA)： 执行串行评估逻辑，保证数据流的完整性。
3.命名空间自动构建：
• 系统根据 Product\_ID 自动裂变三级命名体系：
• Level 1 (Unit): M098-01-G
• Level 2 (Component): -PCBA01, -PCBA02, -STR
• Level 3 (Process): -SMT01, -SMT02, -TLA
• 价值点： 这一步实现了“命名即关联”，彻底解决文件混乱导致的评估错误
1.AI 双层匹配算法：
• 第一层（标识符匹配）： 检索上传文件名中的 ID 指纹，实现 100% 物理匹配。
• 第二层（语义特征识别）： 解析 Excel 内部字段（如：SPI, SMT B/Tside或 Assembly），通过关键词加权计算，自动归类文件属性（SMT 评估件 vs TLA 评估件）。
2.置信度看板与确认机制：
• 系统前端实时展示识别置信度（Confidence Score）。
• 操作优化： IE 工程师无需手动关联项目，仅需一键执行“全部确认（Bulk-Confirm）”，数据即刻写入各 Process 记录。
第三阶段：产出层
这是系统的“产出层”，利用 AI 替代人工，实现一键式导出CAS
输入层
动态核心层
结果层

## Slide 9
RFQ PPT文档解析设计
----第二层裂变数据基座

## Slide 10
Project（例）
├─ 基本信息
│ ├─ product_name: CONTROLLER2
│ ├─ customer: "Harman“
│ ├─ quoting_stage: initial → RC1 → RC2 → MASSproduction
│ ├─ sop_date: 2025-01-01
│ ├─ deadline: 2025-03-01
│ ├─ regions: [“Thailand”, “Vietnam”] 第一层裂变
│ ├─ Shipment_unit : [ N ] PM填本次报价Unit数量/简单名称→
生成N个空壳，名称待RFQ解析后PM勾选确认
│ ├─volume: 对应第一层裂变结果
│ └─ status: draft → active → onhold → completed/cancelled
│
├─ 产品列表
│ ├─ Product A (例如 "M098-01-G")
│ ├─ Product B (例如 "M098-02-H")
│ └─ Product C (例如 "M098-03-I")
└─ ShipmentUnit (裂变依据: Product × Region)
├─ [Product A, Thailand] → ShipmentUnit A_TH
│ ├─ unit_name: "M098-01-G-TH"
│ ├─ region: Thailand
│ ├─ product_ref: Product A
│ ├─ components: 从 RFQ解析， ME上传RFQ后
│ ├─ process_route_type:
│ ├─ SMTProcesses
│ └─ TLAProcess
│
├─ [Product A, Vietnam] → ShipmentUnit A_VN
│ ├─ unit_name: "M098-01-G-VN"
│ ├─ region: Vietnam
│ ├─ product_ref: Product A
│ ├─ components:从 RFQ解析， ME上传RFQ后
│ ├─ process_route_type:
│ └─ SMT Processes
├─ [Product B, Thailand] → ShipmentUnit B_TH
├─ [Product B, Vietnam] → ShipmentUnit B_VN
├─ [Product C, Thailand] → ShipmentUnit C_TH
└─ [Product C, Vietnam] → ShipmentUnit C_VN
阶段⼀： PM 建壳（ Phase 1 — Shell Creation）
PM 只填他现在就知道的信息。 Component 和⼯序不填。 系统创建⼀个"壳项
⽬"。
字段 | 阶段⼀是否填写 | 理由
product_name | 必填 | PM 此时就知道
customer | 必填 | PM 此时就知道
quoting_stage | 必填 | PM 此时就知道
regions[] | 必填 | PM 此时就知道（ 哪个⼯⼚报价）
product_id | 可选 | 可能还没有内部编号
deadline | 可选 | 可后补， 补充后激活提醒Job
components[] | 不填 | 等 RFQ 上传后由 AI 提取 + ME确认
volume | 不填 | 等 Component 确认后才展开填写

## Slide 11
阶段⼆： ME 上传 RFQ → AI 解析 → ⾃动填⾁（ Phase 2 — Structure Discovery）
ME 上传 PPT 格式的 RFQ ⽂件， 系统启动 AI 解析流⽔线， ⾃动提取 Component 结构， ME 确认后触发完整裂变。
关键认知： PPT 的结构是"先总后分"
第⼀部分是产品总览（ 封⾯ + 产品矩阵表 + 整体结构图） ， 告诉你"这个产品有哪⼏个 Shipment Unit， 每个 Unit 有哪些⼦件"。 第⼆部分是每个⼦件的详细⻚⾯（ EEBOM / MEBOM / 爆炸图） ， 按 Unit 分组排列。
产品矩阵表⻚⾯是整个解析的"锚点"， 必须先找到它。
目标： 「 产品矩阵⻚」 是整个解析的锚点
这⼀⻚通常是⼀个表格， ⾏ = Shipment Unit， 列 = ⼦件（ PCBA01, PCBA02, STR） 。 只要能解析这⼀⻚， 整个产品结构就确定了。 后续所有 BOM ⻚⾯只是"填充内容"， 关联关系由这张表决定。
COVER
封⾯
产品名 / 客户 / 版本
P.1
STRUCTURE
MAP
产品矩阵 / 结构总览
列出所有 Unit + Component
P.2
OVERVIEW
整体装配
产品爆炸示意图
P.3
SPEC
客户规格说明
技术要求⽂字⻚
P.4
UNIT-H HEADER
Unit - (SUB- ENTRY)
分组标题⻚
UNIT-B HEADER
Unit -B (MID CM)
分组标题⻚
P.5
UNIT-B · EEBOM
PCBA01 电⼦料 BOM
嵌⼊ Excel 对象
P.6
UNIT-B · MEBOM
结构料BOM
PPT 原⽣表格
P.7
UNIT-B · DRAWING
爆炸 + 纸
图⽚ + 标注⽂字
P.8
UNIT-G HEADER
Unit -C (Entry ROW)
分组标题⻚
P.9
UNIT-G · EEBOM01
PCBA01 电⼦料 BOM
嵌⼊ Excel 对象
P.10
UNIT-G · EEBOM02
PCBA02 电⼦料 BOM
嵌⼊ Excel 对象
P.11
UNIT-G · MEBOM+图
结构料BOM + 爆炸
表格 + 图⽚
P.12-14
P.15
UNIT-H · BOM+图
EEBOM /
MEBOM /
同上结构
P.16-18
PACKAGING
包装⼯序说明
图⽂混排
P.19+
OTHER
其他说明⻚
1
Pass 1 — 结构发现（ Structure Discovery）
⽬标： 找到产品矩阵⻚， 读取完整的 Unït × Component ⻣架
遍历所有 Slide， ⽤多重特征识别"结构总览⻚"（ ⻅下⽅识别逻辑） 。
成功后得到： ShipmentUnit[] 列表， 每个 Unit 含其 Component[] 。这是整个解析的基础， Pass 1 失败则进⼈⼯确认兜底。
2
Pass 2 — 内容填充（ Content Attribution）
⽬标： 将BOM 与 Pass 1 得到的某个 Unït 关联起来
遍历所有 Slide， 识别每⻚属于哪个 Unit（ 通过分组标题⻚ + ⻚⾯标题关键词） 。
提取每⻚的 EEBOM / MEBOM / 图⽚， 写⼊对应 Unit 的 Component 下。
⽆法关联的⻚⾯标记为 UNASSIGNED ， 展示给 ME ⼿动处理。
3
ME 确认： 先确认⻣架， 再确认内容
⚠ 新增步骤：PM/COST TEAM 勾选 Unit
AI 解析出 PPT 中全部 Unit（如6个）后，系统通知 PM
PM 从全部解析结果中勾选本次需要报价的 N 个 Unit
勾选结果对应填入第一阶段生成的空壳 Unit，未被勾选的存档备用
拆分为两步确认
Step A： ME 先确认 Unit × Component ⻣架是否正确（ 快速， 通常只需1分钟）
Step B： ME 可选地检查每个 Unit 的 BOM 关联是否正确（ 可跳过， 后续再校对）
两步均完成后， 触发完整裂变逻辑。

## Slide 12
Pass 1 技术实现 — 识别产品矩阵⻚
找到矩阵⻚是整个⽅案的关键步骤。 需要⽤多个特征联合判断， 任何单⼀特征都不够可靠。
矩阵⻚的特征组合（ ⽤于识别）
特征 | 描述 | 权重 | 可靠性
⻚⾯位置 | 通常在第 1-5 ⻚， 极少超过第 10 ⻚ | +0.2 | 辅助
⻚⾯标题关键词 | 标题含 "Product Matrix", "产品矩阵", "Structure", "Overview", "BOM Summary" | +0.4 | 较 ⾼
表格形态 | 包含⼀个"⾏数 3-10， 列数 3-8"的表格（ 太⼤或太⼩都不是矩阵表） | +0.3 | 较 ⾼
表格列头包含 PCB6/STR 关 键词 | 表格第⼀⾏或第⼀列包含 "PCBA", "STR", "Component", "Assembly" | +0.5 | ⾼
单元格含产品编号格式 | 单元格内容符合 /[A-Z]\d{3}- \d{2}/ 格式（ 如 M098-01） | +0.4 | ⾼
⽚ + 产品编号标注 | ⻚⾯同时含产品图⽚和箭头标注， 图 ⽚旁有编号⽂字（ 如图704所示样 式） | +0.3 | 辅助
必须设计兜底： AI 找不到矩阵⻚是完全可能发⽣的
ME 上传的 PPT 格式可能⾮常不规范， 矩阵⻚可能根本不存在（ 全是图
⽚、 没有表格） 或者⽤了AI⽆法识别的格式。 此时不能让系统卡死， 必须有明确的兜底路径。
Pass 1 结果 | confidence | 系统⾏为 | ME 操作
找到矩阵 ⻚， 结构清晰 | ≥ 0.80 | 提取 Unit + Component ⻣架，进⼊ Pass 2 | ME 快速确认⻣架（ 预计 1 分钟）
找到疑似矩阵⻚， 但表格不规范 | 0.50 - 0.79 | 提取最佳猜测⻣架， 标记低置信度 ， 进 ⼊ Pass 2 | ME 需要仔细核对， 可修改⻣架后再确认
未找到矩阵 ⻚ | < 0.50 | Pass 2 尝试从分组标题⻚推断⻣架（ ⻅下 ⽅） | 若仍失败， 展示 ⼿动录⼊界⾯ （ 保底）

## Slide 13
Pass 2 技术实现 — ⻚⾯分组与内容关联
Pass 2 的⽬标： 将每⼀⻚ Slide 归属到正确的 ShipmentUnit， 再提取该⻚的 EEBOM / MEBOM 内容关联到对应 Component。
分组标题⻚是 Pass 2 的分隔符
每个 Unit 在 PPT 中通常有⼀张"标题⻚"， ⻚⾯很简单（ ⼤字 Unit 名
称 + 可能有⼀张产品图） 。 找到这些标题⻚， 就把整个 PPT 切成了若
⼲段， 每段属于⼀个 Unit。 这⽐逐⻚分析内容要可靠得多
核⼼⽅法： 识别"分组标题⻚"作为边界
Pass 2 · ⻚⾯分组 + BOM内容提取
Python
def pass2_content_attribution(prs: Presentation, units: list
"""
# ── Step 3: 对每组内容⻚提取 BOM ─────────────────────
results = {}
for unit_name, content_slides in groups.items(): unit_data = UnitContentData(unit_name=unit_name)
for slide in content_slides:
slide_type = classify_slide_content(slide)
if slide_type = "EEBOM":
# 提取嵌⼊ Excel， 解析为 DataFrame eebom_df = extract_embedded_excel(slide) unit_data.eeboms.append(eebom_df)
elif slide_type = "MEBOM":
# 提取 PPT 原⽣表格
mebom_rows = extract_ppt_table(slide) unit_data.mebom = mebom_rows
Pass 2: 将 PPT 每⼀⻚ Slide 关联到对应的 ShipmentUnit策略: 先找所有"分组标题⻚"作为段落边界， 再按段落归属内容 """
slides = list(prs.slides)
# ── Step 1: 识别所有"分组标题⻚" ──────────────────────
group_boundaries = [] # [(slide_idx, matched_unit_name
for i, slide in enumerate(slides):
matched_unit = match_slide_to_unit(slide, units) if matched_unit:
group_boundaries.append((i, matched_unit))
# ── Step 2: 按边界切分 Slide 列表 ─────────────────────
# group_boundaries: [(5, UnitB), (9, UnitG), (15, UnitH) # → UnitB 的内容⻚ = slides[6:9], UnitG = slides[10:15], groups = {}
for k, (boundary_idx, unit) in enumerate(group_boundarie next_boundary = group_boundaries[k+1][0] if k+1 < le content_slides = slides[boundary_idx+1 : next_bounda groups[unit.name] = content_slides

## Slide 14
elif slide_type = "DRAWING":
# 仅存档， 不⽤于结构判断
unit_data.has_drawing = True
results[unit_name] = unit_data return AttributionResult(groups=results,
unassigned=[s for s in slides i
def match_slide_to_unit(slide, units: list[ShipmentUnit]) *
"""
判断这⼀⻚是否是某个 Unit 的分组标题⻚。
特征： 内容简单（ ⽂字少） + 标题/⼤字包含 Unit 名称或编号
"""
slide_text = get_all_text(slide).strip() shape_count = len(slide.shapes)
# 分组标题⻚通常形状少（ 1-5个） ， ⽂字不多
if shape_count > 8 or len(slide_text) > 300: return None
for unit in units:
# 匹配 unit_id（ 如 M098-01-G）
if unit.unit_id and unit.unit_id in slide_text: return unit
# 匹配 unit_name 关键词（ 如 "Entry ROW", "MID CM"） name_keywords = unit.name.upper().split() matched_kw = sum(1 for kw in name_keywords if kw in if matched_kw “ 2: # ⾄少匹配2个关键词
return unit
return None

## Slide 15
ME 确认界⾯重设计 — 两步确认
仅让 ME 确认"Component 候选列表"——不够。 现在 ME 需要确认的是完整的"产品结构树 + BOM 关联关系"。 拆成两步， 降低认知负担。
设计原则： 让 ME 做"判断"⽽不是"输⼊"
不要让 ME 从零开始⼿动录⼊ Component。 应该是 AI 给出候选结果， ME 做"对/不对/改⼀下"的判断。 这样即使 AI 解析有偏差， 也能快速纠正。
Step A: 确认骨架（ 必须完成， 约
1 分钟）
展示系统解析出的完整结构树： Project → Unit B, C, H → 每个 Unit下的Component
来源标注： 每个 Unit / Component 旁显示"来⾃矩阵
⻚第X⾏"
ME 操作： 逐个 Unit 确认 ， 或修改名称、 增删 Component
低置信度项⽬⾼亮， ME 必须
⼿动操作才能继续
确认⻣架后， 项⽬⽴即进⼊
ACTIVE 状态， 裂变执⾏
Step B · 确认 BOM 关联（ 可选，后续可补充）
展示每个 Unit 的内容关联： 哪⼏
⻚ Slide 被归⼊这个 Unit
每⼀⻚关联旁显示预览缩略
（ EEBOM ⾏数 / MEBOM ⾏数）
ME 可拖拽调整： 将某⻚移⼊另
⼀个 Unit， 或标记为⽆关
UNASSIGNED ⻚⾯必须 ME
⼿动指定或忽略
Step B 不完成不阻塞裂变， 但 IE
配置路由前需要完成
这套方案能跑通的核心原因
不依赖"AI 读懂 BOM 内容"来判断结构——⽽是依赖"产品矩阵⻚表 格"和"分组标题⻚"这两个在 RFQ PPT 中⼏乎必然存在的结构性锚点。只要 PPT 有这两类⻚⾯， 系统就能可靠运⾏。 ⼈⼯介⼊是合理的。

## Slide 16
项⽬状态机设计 — 系统不因信息不全⽽卡死
引⼊明确的项⽬状态， 每个状态允许的操作和解锁条件精确定义
SHELL
→ RFQ_PARSING （ ME上传后⾃动转j解析
有 PM可操作， 其他⼈员
看到"等待ME上传 RFQ"提示。
RFQ_PARSING
AI 正在解析 PPT。所有⼈只读。
前端显示解析进度条。预计
30-120秒完成。
→PENDING_CoNFIRM （ 解析完成）
或 PARSE_FAILED （ 失败）
PENDING_CONFIRM
AI 解析完成， 等待 ME 确认 Component结构。 只有 ME 可操作确认界⾯。 PM 可看
到"等待ME确认结构"提示。
→ ACTIVE （ ME点击确认结构）
PARSE_FAILED
AI 解析失败
（ 如 PPT 格式不识别） 。
系统提示 ME
⼿动录⼊ Component。 ME ⼿动录⼊完成后可直接触发裂变。
→ ACTIVE （ ME⼿动录⼊并
确认）
ACTIVE
Component结构已确认，裂变完成
所有ShipmentUnit
/ CASArea 已⽣成。 IE 可进⾏路由配 置， PM 可继续填写 volume。
→ CoMPLETED （ CAS全部输
出）
COMPLETED
所有 CAS 已输出完毕。 归档状态， 只读。

## Slide 17
状态 | 允许缺失的信息 | 校验规则
draft | 几乎全部可以缺失（如 sop_date、components、regions） | 只要求 product_name 存在即可保存
active | 不允许关键业务信息缺失（如 sop_date、deadline、至少一个 region） | 点击“激活”时，系统校验必填项，不通过则拒绝转换
onhold | 同 active，但允许缺少某些实时数据（如最新的 estimation_file） | 从 active 转到 onhold 不需要额外校验
completed | 所有工艺文件必须确认，所有 ShipmentUnit 必须有最终成本 | 从 active 转到 completed 时进行最终校验

## Slide 18
第二层裂变IE路由配置----命名空间精准匹配

## Slide 19
3. IE一次性上传所有文件
↓
第一层：文件名匹配（最快最准）
文件名包含 M098-01-G-SMT01
→ 直接匹配到 M098-01-G 的 SMT01 Process
→ 准确率接近100%
↓
第二层：文件内容识别（文件名不规范时启用）
AI读取Excel内容：
├── 检测工站关键字
│ 含 SMT / SPI / Reflow / AXI → SMT评估文件
│ 含 Assembly / TLA / ICT / EOL → TLA评估文件
│
├── 读取表头字段
│ SAA PN and Rev. → 匹配内部项目号
│ Customer PN and Rev. → 匹配客户件名
│
└── 综合判断 → 推荐匹配结果
↓
展示确认界面（IE操作）：
文件名 识别结果 置信度 操作
─────────────────────────────────────────────────────
M098-01-G-SMT01 → G / SMT01 / PCBA01 ██████ 100% ✓确认
M098-01-G-SMT02 → G / SMT02 / PCBA02 ██████ 100% ✓确认
M098-01-G-TLA → G / TLA ██████ 100% ✓确认
M098-01-H-SMT01 → H / SMT01 / PCBA01 █████░ 92% ✓确认
M098-01-H-TLA → H / TLA ██████ 100% ✓确认
评估文件_最终版.xlsx → 无法识别 ░░░░░░ 0% ⚠手动指定
↓
IE点击"全部确认"或逐条修改
↓
系统解析数据，写入对应Process记录
已知信息：
product_id = M098-01
unit_id = M098-01-G
IE填写：该Unit有 2 个PCBA + 1 组结构料
↓
系统自动生成：
M098-01-G-PCBA01 （第1块电子板）
M098-01-G-PCBA02 （第2块电子板）
M098-01-G-STR （结构料，固定后缀）
同时自动生成SMT ID：
M098-01-G-SMT01 （对应PCBA01的SMT评估）
M098-01-G-SMT02 （对应PCBA02的SMT评估）
TLA ID：
M098-01-G-TLA （整个Unit唯一一条）
系统在创建完Unit和Component之后
自动生成一份"IE评估文件命名清单"
可以一键发送给IE（邮件或系统消息）
内容包括：
项目：M098-01 Housing ASSY
请按以下命名保存并上传您的评估文件：
Unit -B（MID CM）：
□ M098-01-B-TLA.xlsx
Unit -G（Entry ROW AM）：
□ M098-01-G-SMT01.xlsx
□ M098-01-G-SMT02.xlsx
□ M098-01-G-TLA.xlsx
Unit -H（SUB-ENTRY ROW AM）：
□ M098-01-H-SMT01.xlsx
□ M098-01-H-TLA.xlsx
具体逻辑示例-AI智能点说明
1.自动跳转功能
例如用户选择 process_route_type
↓
┌─────────────────────────────────────┐
│ TLA_ONLY │
│ → 直接跳转 TLA步骤 │
│ 选择 auto / semi-auto │
│ 上传TLA评估文件 │
│ （SMT相关步骤完全不出现） │
├─────────────────────────────────────┤
│ SMT_ONLY │
│ → 跳转 SMT步骤 │
│ 填写PCBA数量 │
│ 每个PCBA选择炉体类型 │
│ 上传SMT评估文件 │
│ （TLA相关步骤完全不出现） │
├─────────────────────────────────────┤
│ SMT_AND_TLA │
│ → 先走SMT步骤 │
│ 再走TLA步骤 │
│ 两个步骤都出现 │
2.智能命名上传文件名，便于IE打包上传该案所有process评估智能匹配和读取信息

## Slide 20
置信度看板与确认机制延展说明（UI化）
• 系统前端实时展示识别置信度（Confidence Score）
1. 顶部：实时处理进度条 (Scanning Header)
• 视觉： 一个蓝色的扫描光束在文件列表上方缓缓横切掠过。
• 文案： 正在执行 AI 特征向量匹配... 已完成 85%
2. 中间：置信度对比卡片 (Confidence Dashboard)
采用类似“体检报告”的列表，将每个文件的识别过程透明化
• 视觉亮点：
100% 的条目显示绿色进度条。
• 90% 以上 的条目显示蓝色。
• 低置信度 的条目显示亮橙色，并带有一个惊叹号图标。
3. 右侧：AI 识别依据弹窗 (Insight Panel)
当鼠标悬停在某个文件上时，侧边栏会弹出一个“逻辑拆解窗口”
• 显示：
• [识别指纹 A]：提取到字符 "SMT01"，匹配 Unit_G。
• [识别指纹 B]：检测到 Excel 第 4 行包含 "Vacuum Reflow"，判断为 SMT 工艺。
• [结论]：系统判定关联度极高，建议写入 Process_Record_01。
4. 底部：一键确认区 (The "Magic" Button)
• 按钮 A（主动作）： [ 确认全部 AI 匹配结果 ] —— 这是一个带有发光动效的大按钮。
• 按钮 B（次动作）： [ 逐条手动修正 ] —— 灰色简洁按钮。
文件名称 | AI识别路径（logic Path) | 置信度（confidence) | 匹配状态
M098-01-G-SMT01.xlsx | 文件名ID匹配（100%）+内部字段解析（reflow/FVT/SMTBside) | 100% | 已自动关联
M098-01-H-TLA.xlsx | 语义识别（ASSY the bracket)+归类算法 | 92% | 建议匹配
Final_Draft_v2.xlsx | 未命中特征库（NO Keywords Found) | 0% | 待手动指定

## Slide 21
CMS
产品 / Vehicle Control Unit-A / CAS报告
NPI
V1.1
Mexico · 2025 Q1
当前⽣效费率
Rate Reference — Mexico · NPI · ⽣效⽇期 2025/01/01
费率来源⼀览（ 所有成本均追溯⾄此）
Main Board
PCBA-A · 真空炉（ Vacuum Reflow）
TLA/SEMI-AUTO Rate
点击任意⾏查看完整计算公式
TLA / SEMI- AUTO
Fixed Cost+variable cost
Labor Rate
¥100.00
¥20.00
Overhead¥0.10
适⽤⼯序： TLA / ICT / EOL / FVI
/ Packaging
SMT NORMAL CONFIGURE
Fixed Cost +variable Cost
Labor Rate
¥60.00
¥20.00
适⽤⼯序： SMT（ 标准回流炉）
SMT W/
SELECTIVE SOLDERING
Fixed Cost+
variable cost
Labor Rate
¥120.00
¥20.00
适⽤⼯序： SMT（ 含选择焊⼯站）
SMT W/O
SELECTIVE (VACUUM)
Fixed Cost+
variable cost
Labor Rate
¥150.00
¥20.00
适⽤⼯序： SMT（ 真空炉）
Piece per cycle 默认为1
Process Name | Using Rate | Labor Rate | Standard Hours | Labor Cost | Opers | Seconds Cycle | Variable+Fixed Cost | Allocated Overhead | Burden Cost | Recommended CT* Position
 |  | ¥20.00 | (CT/3600)*op 0.02708 | ¥0.5417 | 1 | 40 | (STD Hrs*SMT Vaccuum 4.062 | not allow | 4.062 | 
 |  | ¥20.00 | (CT/3600)*op 0.00926 | ¥0.1852 | 1 | 20 | STD Hrs*SMT Vaccuum 1.389 | not allow | 1.389 | 
 |  | ¥20.00 | (CT/3600)*op 0.00278 | ¥0.0556 | 1 | 25 | STD Hrs*SMT Vaccuum 0.417 | not allow | 0.417 | 
 |  | ¥20.00 | CT/3600 0.03046 | ¥0.6091 | 0.5 | 15 | STD Hrs*TLA/Semi-Auto 3.046 | not allow | 3.046 | 
SMT B-Side ⼯序组
SMT Vacuum ¥150
1
SMT- B
2
AXI
3
Depanel-Auto
4
ICT offline
SMT Vacuum
SMT Vacuum
SMT Vacuum
SMT Vacuum
TLA/Assembly ⼯序组
TLA / SEMI- AUTO ¥100.00
Mainboard-Total price: labor cost burden cost
Sames logic as above
可收起，收起时，显示总金额
可收起，收起时，显示总金额
a boundary
Allocated Overhead Stem
TLA inline only
2285000
TLA Investment(￥）
3
Lifetime(Years）
CT bottleneck（SEC）=bottlenectk CT *inline labors
26
86667
4
Annual Interests(%)
Annual Shipment(pcs)
ALLOCATED OVERHEAD PER UNIT
Total TLA cost: 2285000*3*4%=255920 Qty full life:2,600,001pcs
￥136.2887
IE TLA total amount 中抓取，此处可编辑修改，修改前的历史需要有 Log
此处可编辑
系统根据rule自动计算
系统根据PM创建项目的volume，自动计算年 shipment(pcs)
Process cost UI

## Slide 22
TLA Rate 四大模型 — 判断决策树
Module Decision Logic
Q1: TLA 线体类型？
IE 在路由配置时选择线体类型
（auto / semi-auto）
Full-Auto
Semi-Auto
MODULE 4 — Full Auto Standard
TLA 所有工序：Auto Rate + Allocated Overhead
Flash / FVT：Auto Rate（depanel后属TLA相位）
QR / EOL / FVI / Packaging：Auto Rate + OH
SMT 工序：SMT Rate（V+F）, 无 Overhead
触发方式：IE 选择 Full-Auto → 系统自动应用
Yes →Exception
MODULE 1 — Semi-Auto Standard
TLA 工站：Semi-Auto Rate
Flash / FVT：Semi-Auto Rate（depanel后属TLA）
TLA 工站：Semi-Auto Rate, 无 OH
SMT 工序：SMT Rate（V+F）, 无 Overhead
触发方式：IE 选择 Semi-Auto → 系统自动应用
用哪种方式计算 Burden？
Cost Team 手动在系统中选择模型
（不由IE决定）
半自动线（TLA分摊）
半自动线/全自动线（手动策略）
MODULE 2 — Semi-Auto (AUTO-RATE+OH)
TLA inline 工站（除Flash/FVT）：Semi-Auto Rate + OH
Flash / FVT：TLA Auto Rate（depanel后 → TLA相位）无OH
TLA offline 工站：Semi-Auto Rate, 无 OH
SMT 工序：SMT Rate, 无 Overhead
触发方式：Cost Team 手动选择 Module 2
MODULE 3 — 手动选择费率模型
与其他模块相似，区别在于触发方式：Cost Team 手动选择 匹配的费率
⚠ Module 2 / 3 由 Cost Team 手动触发，不由 IE 路由配置决定 · Depanel 始终属于 SMT 工序，使用 SMT Rate · Allocated Overhead 仅限 TLA inline 工站
如有特殊rate匹配要求

## Slide 23
Rate 四大模型 — 工站 Rate 应用明细
Per-Station Rate Assignment Rules | For Calculation Engine Implementation
工站 / Process | Phase | Module 1 半自动标准 | Module 2 Semi-AUTO-TLA投资分摊（exception) | Module 3 手动触发选择rate | Module 4 全自动标准 | Allocated OH 允许范围
SMT B-Side | SMT | SMT Rate (V+F) | SMT Rate (V+F) |  | SMT Rate (V+F) | 🚫 不允许
SMT T-Side | SMT | SMT Rate (V+F) | SMT Rate (V+F) |  | SMT Rate (V+F) | 🚫 不允许
ICT (SMT phase) | SMT | SMT Rate (V+F) | SMT Rate (V+F) |  | SMT Rate (V+F) | 🚫 不允许
🔶 Depanel (boundary) | SMT→TLA | SMT Rate (V+F) | SMT Rate (V+F) |  | SMT Rate (V+F) | 🚫 不允许
Flash(SMT phase) | TLA inline | Semi-Auto Rate | TLA Auto Rate ⚡ |  | TLA Auto Rate | 🚫 不允许
FVT(SMT phase) | TLA inline | Semi-Auto Rate | TLA Auto Rate ⚡ |  | TLA Auto Rate | 🚫 不允许
QR Code / EOL / FVI/(TLA inline) | TLA inline | Semi-Auto + OH ✓ | Auto + OH ✓ |  | Auto Rate + OH ✓ | ✅ TLA inline 允许
Packaging (offline) | TLA offline | Semi-Auto, 无OH | Auto, 无OH |  | Auto Rate, 无OH | 🚫 offline不允许
⚠ 关键规则（开发必读）
1. Allocated Overhead（TLA Investment分摊）只允许在 TLA inline 工站应用，计算基准为 inline 工站的 TLA Investment 总额，不含 offline 工站投资
2. Depanel 始终归属 SMT 工序，使用 SMT Rate（V+F），四个模型一致，不受 TLA 线体类型影响
3. Flash / FVT 物理上位于 Depanel 之后，属于 TLA 相位。Module 2 中这两个工站特殊使用 TLA Auto Rate（不含OH），其余 TLA inline 工站仍用 Auto Rate + OH
4. Module 2 / 3 由 Cost Team 在系统中手动选择激活，不由 IE 路由配置触发，系统须提供 Cost Team 专属的模型切换入口
Rate 四大模型明细 · 严禁硬编码 Rate 值 · 所有 Rate 由数据库 rate 表驱动 · Cost Team 可随时切换模型

## Slide 24
采购并行至线-EEBOM/MEBOM/Packaging报价

## Slide 25
结构料(ME)成本管理的
设计方案

## Slide 26
结构料成本管理的
设计方案
智能化方案：
采购报价入口集成（apply to all)
  支持上传供应商（Excel或采购手动粘贴复制编辑），系统通过 OCR + 规则解析提取单价、币种、有效期，并预填到界面。采购确认后保存。
价格版本管理（apply to all)
  每次录入或修改价格，系统生成一条 directed_price_history 记录（旧价、新价、变更原因、操作人、时间戳）。
  若价格与历史价差异超过阈值（如 ±10%），系统自动向 PM 和 Cost team 发送预警。
价格自动同步至 cost team
  采购保存价格后，状态变为 PRICE_RECEIVED。
  系统自动将 directed_contract_price 以及SAA quote price写入 bom_items.unit_price（ “客户指定”但需标记来源）。
  同时，触发 resolve_bom_pricing 函数，重新计算该物料及其上层组件的成本贡献，并将最终成本汇总结果推送给 Cost team仪表板。
成本汇总与锁定（防冲突）智能化方案：
指定价格优先锁定
  在 resolve_bom_pricing 函数中增加规则：
    若 is_customer_directed = true 且 directed_contract_price 不为空，则 cost_contribution = directed_contract_price，忽略采购上传的其他报价（即使更低或更高）。
    若 is_customer_directed = true 但 directed_contract_price 为空（仅指定供应商），则系统自动从该供应商的历史合同价或 RFQ 报价中取最低有效价格并标记为placeholder,status: to be confirming；若无任何报价，则标记为“待报价；高亮”并阻止成本汇总完成,如果暂无报价，cost team拥有submit to CAS 权限。
成本汇总视图自动高亮
  Cost team查看 BOM 成本时，客户指定物料行以特殊颜色（如橙色）显示，并标注“客户指定 - 价格锁定”。
  鼠标悬浮显示：指定供应商、合同价、有效期、PM 确认人及时间。
禁止采购覆盖
  采购上传批量报价单时，系统自动跳过 is_customer_directed = true 的物料，并给出提示：“物料 [Part No] 为客户指定，请勿在此报价，请联系 PM 变更”。
  若强行导入，系统拒绝该行并记录审计日志。

## Slide 27
BOM Hierarchy & RFQ Pricing Logic Spec
零件识别与双重匹配逻辑
项目 | 说明
匹配方式 | 支持 Internal Part No (SAA PN) 与 Customer PN（TPN for Tesla, HPN for Harman,etc.) 二选一匹配。采购上传报价单时，系统同时校验两者，任意匹配成功即可带入历史价格。
SAA Part No（正式号） | 用于案子定点后的正式报价识别。
Temporary Part No（临时号） | 记录初版RFQ的临时编码（如 M354-01）。临时号转为正式号时，系统通过 temp_part_no 字段或关联表自动继承历史报价。
Customer PN（客户号） | 作为采购上传时的备选匹配标准。若无正式号，系统优先以此匹配历史价格。
报价连续性 | 通过 temp_part_no 字段建立临时号→正式号的映射，确保同一物料在不同阶段的报价可追溯。
项目 | 说明
匹配方式 | 支持 Internal Part No (SAA PN) 与 Customer PN（TPN for Tesla, HPN for Harman,etc.) 二选一匹配。采购上传报价单时，系统同时校验两者，任意匹配成功即可带入历史价格。
SAA Part No（正式号） | 用于案子定点后的正式报价识别。
Temporary Part No（临时号） | 记录初版RFQ的临时编码（如 12345）。临时号转为正式号时，系统通过 temp_part_no 字段或关联表自动继承历史报价。
Customer PN（客户号） | 作为采购上传时的备选匹配标准。若无正式号，系统优先以此匹配历史价格。
报价连续性 | 通过 temp_part_no 字段建立临时号→正式号的映射，确保同一物料在不同阶段的报价可追溯。

## Slide 28
外购件汇总规则与优先级
规则 | 描述
B优先 | 若物料 source_type = B 且采购已填写价格，系统直接取该价格作为 cost_contribution。
O汇总（穿透） | 若 B 类物料未填写价格（为空），系统必须自动穿透其BOM结构，汇总下属所有 source_type = O 的物料价格（求和），作为当前组件的成本贡献。
EEBOM电子件规则 | 电子物料遵循“多供应商取最低价”原则，且完全忽略 P 类物料的报价（即使存在也不计入）。
P/V/M递归处理 | P / V / M 类型自身单价为0，系统需递归展开下层 B / O，按上述规则计算总成本。
FA（PM将客户指定供应商物料标记FA，系统自动highlight该料件，输出CAS执行同样标准,详细见客户指定物料方案） | 若物料标记为FA,则系统自动发给sourcing group或PM,返回指定供应商价格

## Slide 29
Source类别定义与报价权限
类别 | 包含代码 | 报价权限 | 成本计算逻辑
外购物料 | B (Buy), O (Other) | 开放报价（采购直接upload系统根据零件识别以及双重匹配原则逻辑匹配价格） | B：直接取采购单价 O：直接取采购单价（或作为穿透汇总的目标）
内部/制造 | P, V, M | 禁止报价（界面置灰） | 系统强制 unit_price = 0，成本由下层 B / O 物料递归汇总得出
FA (Free Issue) | 客户指定物料供应商（特殊标识） | 开放报价给cost group & sourcing | Cost 要highlight 标识
B = 总集（Assembly from one supplier）
O = 子件（Individual components）
情况一：供应商整体报B价
─────────────────────────
B报价 = ¥45（包含所有O子件）
→ 系统用B价格
→ 所有O子件标记为INCLUDED_IN_B
→ O子件不单独计价
情况二：部分O件需要从其他供应商外购
─────────────────────────────────────
例：5个O子件
O1：B集供应商提供（包含在B价内）
O2：B集供应商提供（包含在B价内）
O3：需要外购 → 单独报价
O4：需要外购 → 单独报价
O5：B集供应商提供（包含在B价内）
计算逻辑：
总成本 = B报价（含O1+O2+O5）
+ O3单独采购价
+ O4单独采购价
TABLE: bom_items新增字段
included_in_parent_quote BOOLEAN
├─ TRUE = 包含在B集报价里，不单独计价
└─ FALSE = 需要单独外购，单独计价
→ 采购在报价时标记
O3今天是外购 → 下个版本可能改回B集提供
这个变化需要触发ECO记录
且影响CAS成本计算

## Slide 30
表名 | 字段 | 类型 | 说明
bom_items | is_customer_directed | boolean | 是否为客户指定物料（含指定供应商或指定价格）
bom_items | directed_source_type | enum | SUPPLIER_FIXED（指定供应商）、PRICE_FIXED（指定价格）、BOTH（两者均指定）
bom_items | directed_supplier_id | int | 关联供应商主数据，记录客户指定的唯一供应商
bom_items | directed_contract_price | decimal | 客户指定的合同价（若有），单位成本
bom_items | directed_currency | varchar | 合同价币种
bom_items | directed_price_valid_from/to | date | 合同价格有效期
bom_items | directed_approval_status | enum | PM_PENDING、PM_CONFIRMED、PRICE_RECEIVED、COST_GROUP_LOCKED
change_log (新表或扩展现有) | directed_change_type | enum | 客户指定物料的变更类型（新增/删除/供应商变更/价格变更）
客户指定件设计方案
PM 标记必须填写供应商：系统不允许仅勾选“客户指定”而不选择供应商（价格可为空）。
价格锁定不可覆盖：一旦 directed_contract_price 被录入且经 PM 二次确认，任何采购上传的报价单都不可覆盖该值。若需修改，必须走“变更请求”流程。
自动预警：合同价格有效期到期前 30 天，系统自动提醒采购和 PM 重新确认价格。
审计日志：所有客户指定物料的标记、价格录入、变更、覆盖尝试均记录审计日志，供内审追溯。

## Slide 31
界面智能化设计示例
PM 标记客户指定物料界面
Part No（initial No） | Customer PN | SAA PN | Description | Source | 客户指定 | 指定供应商 | 指定价格(¥/$/TH/EU) | 有效期 | 状态 | 操作 | 备注
M098-03 | 9056109-00-A | SAA-1234 | connector | B | ☑️ | Molex | 1.2 | 2026/12/31 | PM确认 | 修改 | 
M098-04 | 9075930-00-A | SAA-3456 | PCB | B | ☑️ | Dynamic | 空值（highlight） | - | 待采购录入 | 修改 | 
成本汇总视图（高亮指定供应商，高亮空值，高亮临时估值，note：成本系统内汇总以及输出需注意设变后变更数据高亮）
Build up | Part No.(initial No) | Csutomer PN（项目未立项时，用partNo 定位价格） | Raw Materials & Purchased Components | material specifications | Source | *AVL | suppliers 1 | supplier 2 | 客户指定 | quantity | Unit | Original currency | Unit Price(original currency) | Logistic price(original currency） | DAP unit price(original currency) | Total price（币种可选） | 如有两个供应商的情况 | 备注 | COO | MOQ | LT
1 | M018-01 | 90562299-00-B | Braket ASSY | Black PC, Material: Covestro Makrolon 2805 | P |  |  |  | - | 1 | pcs | USD | 0 | - | - |  |  | 下层汇总 |  |  | 
2 | M018-01-02 | 9056109-00-A | Connector |  | B | TAVL(Tesla control）/customer control | Molex |  | ☑️ 锁定 | 1 | pcs | USD | 1.2 | 0.12 | 1.32 | =1.32*1 | 1.32*0.5 | Molex Allocation 50%, |  |  | 
 |  |  |  |  | B | TAVL(Tesla control）/customer control |  | TE | ☑️ 锁定 | 1 | PCS | USD | 1.35 | 0.135 | 1.17 | =1.17*1 | 1.17*0.5 | TE Allocation 50% |  |  | 
2 | M018-01-03 | 9075930-00-A | PCB | ICR PCB, FR-4, 45*50*1.6mm | B | TAVL(Tesla control)/customer control | Dynamic | - | ☑️ 锁定 | 1 | pcs | USD | 2.5 | 0.25 | 2.75 | =2.5*1 |  |  |  |  | 
2 | PA-SO-37 |  | Solder Paste | Indium10.8 HF Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | B | AAVL（SAA control) |  |  | - | 0.2 | g | USD | 2.1 | - | 2.1 | =2.1*0.2 |  | 采购报价 |  |  | 
PM 点击“修改”可变更供应商、价格或取消指定。 PM需要设定采购反馈最终时间，到时需要提醒采购及时反馈最新价格，如果供应商有异议，需要备注价格问题。供应商变更等，需要PM修改或者采购发起修改PM确认。

## Slide 32
ECO的触发条件
eco_id
cas_id
eco_type ENUM(customer_pn_change, source_change,
scope_change, partno_formalized,
usage_change, vendor_change)
changed_field → 哪个字段变了
old_value → 变更前
new_value → 变更后
changed_by → ME操作人
changed_at → 时间戳
procurement_action_required BOOLEAN
→ 是否需要采购重新报价
ECO触发条件必须包含的字段
├─ 接上页的B&O件的关系两种情况之O件的procurement_scope变化
│ （从INCLUDED变成SEPARATE或反之）
│ → 直接影响成本，必须触发ECO
│
├─ Part No从临时号变为正式SAA号
│ → 是一次变更记录
│
├─ Usage数量变化
│ （用量从1改成2）
│ → 影响成本计算
│
└─ B集供应商更换
（原来A供应商整包，改成B供应商）
→ 影响价格，需要重新报价

## Slide 33
价格有效期如何定义？
├─ 是固定时间（如90天）？
├─ 是跟RFQ阶段绑定（RC阶段有效期内）？
└─ 是采购在报价时填入有效期日期？
建议：采购报价时填写
quote_valid_until DATE
系统在Part No正式化时检查：
IF 今天 > quote_valid_until → 触发重新确认
一个临时号对应多个供应商报价，如何处理？
M354-01（临时）有3个供应商报价
→ 正式化为SAA-2106648
系统应该：
├─ 全部3条报价自动关联到SAA-2106648
├─ 分别检查每条报价的有效期
└─ 过期的单独通知，未过期的自动沿用
如何识别临时号转向正式立项物料号？
M354-01（临时）= SAA-2106648（正式）
是同一个物料？
方案：ME更正时在系统里操作
旧Part No：M354-01（标记为temp）
新Part No：SAA-2106648（正式）
系统字段：
├─ original_temp_pn = M354-01（保留备注）
├─ current_pn = SAA-2106648
└─ pn_status = ENUM(temp, formalized)
系统自动：
├─ 将旧报价关联到新Part No
├─ 检查价格有效期
└─ 如过期 → 通知采购重新确认
如何识别和处理临时号转向正式立项号？
采购提交报价后，这个价格什么时候锁定？如果ME在采购报价过程中修改了BOM
→ 系统需对ME在BOM的更改高亮，采购则需要对变动的料确认变动后的价格。
→ 系统需要明确：
报价状态 ENUM(draft, submitted, locked, expired, superseded)

## Slide 34
BOM 多币种统一方案
智能化设计

## Slide 35
原则 | 说明
源币种保留 | 每个报价行保留其原始币种及原始单价，不做物理覆盖。
汇率多源 | 系统支持固定汇率（项目级或公司级）和实时汇率（对接外部接口）两种来源，并可配置优先级。
输出统一 | 用户查看 CAS 或成本汇总时，可选择目标币种（CNY / USD / 其他），系统按选定汇率规则实时换算并展示。
风险可控 | 实时汇率场景下，提供汇率锁定、预警及模拟功能，避免亏损。

## Slide 36
字段 | 类型 | 说明
project_id | int | 关联项目/案子
base_currency | varchar | 项目基准币种（如 USD 或 CNY），用于内部成本汇总中间层
rate_type | enum | FIXED（固定汇率）、REAL_TIME（实时汇率可手动调整）、HYBRID（部分固定+部分实时（可手动调整）
fixed_rate_usd_to_cny | decimal | 若为固定汇率，如特斯拉相关项目约定汇率（如 6.35，非特斯拉相关项目6.4）
real_time_source | varchar | 实时
update_frequency | enum | ON_DEMAND、DAILY、HOURLY
rate_lock_date | date | 若需要锁定汇率，记录锁定的基准日期（之后一直使用该日汇率）
rate_lock_enabled | boolean | 是否启用汇率锁定（防止实时波动影响已批准成本）
项目级汇率配置表（project_exchange_rates）

## Slide 37
报价行币种字段（扩展现有 bom_items 或 quotes 表）
注意：不直接覆盖 unit_price，保留原始值，避免汇率变动后丢失源数据
字段 | 类型 | 说明
currency_code | varchar | 该报价的原始币种（CNY, USD, EUR, JPY 等）
original_unit_price | decimal | 原始币种下的单价
exchange_rate_applied | decimal | 换算时使用的汇率（可实时计算或存储快照）
converted_unit_price | decimal | 按当前目标币种换算后的单价（可选物化字段，也可实时计算）

## Slide 38
汇率来源优先级（可配置）
优先级 | 场景 | 说明
1 | 物料级指定汇率 | 某颗料有特殊汇率要求（极少见），可在物料行单独指定。
2 | 项目级固定汇率 | 出口项目约定固定汇率（如特斯拉 6.35，非特斯拉6.4），所有币种按此换算。
3 | 项目级实时汇率 | 销售希望按实时汇率，则系统调用外部接口获取最新汇率。

## Slide 39
若项目使用实时汇率，系统需处理以下问题：
问题 | 解决方案
汇率波动导致成本频繁变化 | 在成本汇总视图默认显示“按当前实时汇率”，但批准 CAS 时允许“锁定汇率”：用户选择某一日汇率快照，后续所有计算均使用该快照，不再更新。
采购报价与销售结算时间差 | 提供“汇率风险模拟”：在项目配置中，允许设置一个缓冲百分比（如 ±2%），当实时汇率波动超出该范围时，系统发出预警，提醒销售重新核算利润。
多币种混合报价，实时汇率源不统一 | 系统内部统一使用一种中间基准币种，进行三角换算。例如 CNY→USD→EUR，确保所有币种可互转。例如：6.35 →1 →6.35/7 特斯拉，非特斯拉6.4→1 →6.4/7, THB→CNY 是4.5 →1. 所有内部汇率可由 cost team手动修改发布。

## Slide 40
Build up | Part No.(initial No) | Csutomer PN（项目未立项时，用partNo 定位价格） | Raw Materials & Purchased Components | material specifications | Source | *AVL | suppliers 1 | supplier 2 | 客户指定 | quantity | Unit | Original currency | Unit Price(original currency) | Logistic price(original currency） | DAP unit price(original currency) | Total price（币种可选） | 如有两个供应商的情况 | 备注 | COO | MOQ | LT
1 | M018-01 | 90562299-00-B | Braket ASSY | Black PC, Material: Covestro Makrolon 2805 | P |  |  |  | - | 1 | pcs | USD | 0 | - | - |  |  | 下层汇总 |  |  | 
2 | M018-01-02 | 9056109-00-A | Connector |  | B | TAVL(Tesla control）/customer control | Molex |  | ☑️ 锁定 | 1 | pcs | USD | 1.2 | 0.12 | 1.32 | =1.32*1 | 1.32*0.5 | Molex Allocation 50%, |  |  | 
 |  |  |  |  | B | TAVL(Tesla control）/customer control |  | TE | ☑️ 锁定 | 1 | PCS | USD | 1.35 | 0.135 | 1.17 | =1.17*1 | 1.17*0.5 | TE Allocation 50% |  |  | 
2 | M018-01-03 | 9075930-00-A | PCB | ICR PCB, FR-4, 45*50*1.6mm | B | TAVL(Tesla control)/customer control | Dynamic | - | ☑️ 锁定 | 1 | pcs | USD | 2.5 | 0.25 | 2.75 | =2.5*1 |  |  |  |  | 
2 | PA-SO-37 |  | Solder Paste | Indium10.8 HF Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | B | AAVL（SAA control) |  |  | - | 0.2 | g | USD | 2.1 | - | 2.1 | =2.1*0.2 |  | 采购报价 |  |  | 

## Slide 41
3. 核心业务概念定义
在开始系统设计前，工程师须理解以下核心业务概念，所有数据模型和计算逻辑均基于这些定义。
概念 | 定义 | 举例
Product（产品/成品） | 客户RFQ对应的整体产品，是最顶层单位 | 某型号车载控制器
Shipment Unit（出货单元） | 一个Product中独立出货、独立报价的单元，对应一份CAS或一个Section | 3个PCBA一起组装出货 / 1个单独SMT的PCBA包装出货
Component（子件） | 出货单元的各个零部件 | 子件1，子件2….
CAS（成本分析报告） | 最终输出给销售的成本报告，包含一个或多个Section | 含主Section和附注Section的完整报告
3.1 产品结构层级

## Slide 42
类型 | 说明 | 是否有SMT | 是否参与TLA | 成本来源
PCBA | 场内生产打料到PCB，含电子料 | 是 | 取决于客户需求 | 工序成本+物料成本
purchased_part / structural | 外购结构料，非电子件 | 否 | 是（参与组装） | Sourcing报价
purchased_part / buyresell | 买进卖出结构料，不参与场内加工 | 否 | 否 | Sourcing报价，附注Section
3.2 Component类型
工序 | 级别 | 评估单位 | 包含包装 | 说明
SMT | Component级 | 每个PCBA单独评估 | 仅当产品无TLA时含包装CT | 每个PCBA的人头和CT独立评估
TLA / Assembly | Shipment Unit级 | 整个出货单元统一评估 | 是（含包装CT） | 不可对每个PCBA单独计算TLA，否则重复计算，要注意PCBA组装顺序
Packaging | 归属上级工序 | 不单独评估 | — | 有TLA则含在TLA的工序中；无TLA则含在SMT的工序中
3.3 工序类型
⚠ 注意： TLA是出货单元级工序，绝对不能对每个PCBA分别计算TLA，否则造成重复计算

## Slide 43
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
product_id/project_id | VARCHAR(50) | 产品唯一标识 | 初期如没有时，可选填，但后续必须返回补充信息
product_name/project_name | VARCHAR(200) | 产品名称 light house | 是
region | VARCHAR(50) | 主要生产地区（如：Mexico / Haiyan） | 是
customer_id | VARCHAR(50) | 关联客户 Tesla | 是
rfq_id | VARCHAR(50) | 关联RFQ编号 | 是
created_date | DATETIME | 创建时间 | 是
created_by | VARCHAR(50) | 创建人 | 是
4. 完整数据模型
以下是系统所有核心数据表的字段定义，工程师须严格按照此模型设计数据库结构。
4.1 Product（产品表）
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
unit_id | VARCHAR(50) | 出货单元唯一标识(例：shipment unit1- M354) | 是
product_id | VARCHAR(50) | 关联产品 （Tesla product part No.） | 是
unit_name | VARCHAR(200) | 单元名称（lighthouse） | 是
process_route_type | INT | SMT01,SMT02,SMT03,SMT04,TLA | 是
is_appendix | BOOLEAN | 是否为附注Section（买进卖出不组装） | 是
piece_price_target | DECIMAL(10,4) | 目标报价，可选 | 否
version_id | VARCHAR(50) | 关联版本（initial version, quoting version 1/2/3…RC1.MP) | 是
4.2 Shipment_Unit 1,2,3…（出货单元表）If shipment unit >2 则对应跳转CAS分组

## Slide 44
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
component_id | VARCHAR(50) | 子件唯一标识 | 是
unit_id | VARCHAR(50) | 关联出货单元 | 是
component_name | VARCHAR(200) | 子件名称（e.g.main PCBA, GNSS PCBA,etc.) | 是
component_type | ENUM | pcba / purchased_structural / purchased_buyresell | 是
material_cost | DECIMAL(10,4) | 物料总成本（含电子料+结构料+包装材料） | 是
material_detail | JSON | 物料成本明细（电子料/结构料/包装材料各自金额） | 否
supplier_id | VARCHAR(50) | 供应商（电子料，结构料外购件适用） | 否
purchase_price | DECIMAL(10,4) | 外购单价（电子料，结构料外购件适用） | 否
4.3 Component（子件表）
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
smt_id | VARCHAR(50) | SMT工序唯一标识 | 是
component_id | VARCHAR(50) | 关联子件 | 是
smt_headcount | DECIMAL(5,2) | IE评估人头数 | 是
smt_ct | DECIMAL(10,4) | IE评估CT（秒/件），已含包装CT（如无TLA） | 是
includes_packaging | BOOLEAN | 是否已含包装CT（无TLA时为Y） | 是
line_type | ENUM | 线体类型：standard_reflow / vacuum_reflow / selective_soldering | 是
rate_id | VARCHAR(50) | 关联费率（由系统根据region+line_type自动匹配） | 是
labor_cost | DECIMAL(10,4) | 系统计算：见SMT计算公式 | 系统生成
burden_cost | DECIMAL(10,4) | 系统计算：见SMT计算公式 | 系统生成
4.4 SMT_Process（SMT工序表）
仅component_type = pcba的子件有此记录。每个PCBA一条SMT记录。

## Slide 45
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
tla_id | VARCHAR(50) | TLA工序唯一标识 | 是
unit_id | VARCHAR(50) | 关联出货单元 | 是
tla_headcount | DECIMAL(5,2) | IE评估总人头数（所有工站之和） | 是
tla_ct | DECIMAL(10,4) | 瓶颈CT-Sales用（秒/件），已含包装CT | 是
includes_packaging | BOOLEAN | 是否已含包装CT（有TLA时永远为Y） | 是
rate_id | VARCHAR(50) | 关联费率（由系统根据region自动匹配） | 是
labor_cost | DECIMAL(10,4) | 系统计算：见TLA计算公式 | 系统生成
burden_cost | DECIMAL(10,4) | 系统计算：见TLA计算公式 | 系统生成
4.5 TLA_Process（TLA/组装工序表）
仅has_tla = Y的Shipment Unit有此记录。每个出货单元一条TLA记录。
⚠ 注意： TLA_headcount = IE评估文件中所有工站人头数之和（P1+P2+P3+S1+Packaging等所有行的Manpower合计）
⚠ 注意： TLA_CT = IE评估文件表中的「Cycle Time (Bottleneck CT) 」字段值，不是各工站CT之和
在TLA表中取值时，核心在于：“同线看瓶颈，离线看自己”。在线工站 (inline=1)：受限于产线节奏，统一按该线瓶颈CT计算。
在线工站（inline=2）：同理，在这条线上统一用瓶颈CT来计算。离线工站 (inline=0)：独立运作，按工站自身的实际速度计算。

## Slide 46
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
rate_id | VARCHAR(50) | 费率唯一标识 | 是
region | VARCHAR(50) | 生产地区（如：Mexico / China / Vietnam/Thailand） | 是
process_type | ENUM | 工序类型：SMT / TLA | 是
line_type | ENUM | 线体类型（SMT专用）：standard_reflow / vacuum_reflow / selective_soldering / NULL（TLA不填） | SMT必填
labor_rate | DECIMAL(10,6) | 工资率（元/秒 或 元/人/秒） | 是
burden_rate | DECIMAL(10,6) | 制造费用率（元/秒 或 元/人/秒） | 是
production_stage | ENUM | Initial/Quoting phase/RC1/RC2 / Mass_Production | 是
effective_date | DATE | 生效日期 | 是
expire_date | DATE | 失效日期（可为空，表示当前有效） | 否
4.6 Rate（费率表）
由财务部门按地区定期提供。工程师需提供费率管理界面供cost team录入。
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
version_id | VARCHAR(50) | 版本唯一标识 | 是
product_id | VARCHAR(50) | 关联产品 | 是
version_number | VARCHAR(20) | 版本号，格式：V1.0 / V1.1 / V2.0 | 是
is_locked | BOOLEAN | 是否锁定（非当前版本自动锁定，不可编辑） | 是
created_date | DATETIME | 版本创建时间 | 是
created_by | VARCHAR(50) | 创建人 | 是
change_reason | TEXT | 设变原因说明 | 是
snapshot | JSON | 该版本所有字段的完整快照，用于对比 | 是
4.7 CAS_Version（版本表）

## Slide 47
字段名 | 类型 | 说明 | 必填
tooling_id | VARCHAR(50) | 治具费用唯一标识（例tooling_M098-01-G） | 系统自动抓取关联
product_id | VARCHAR(50) | 关联产品 (tooling_M098-01-G entry Row) | 系统自动抓取关联
version_id | VARCHAR(50) | 关联版本(version_initial,quoting phase v1…) | 系统自动关联版本ID确定从属关系
source_type | ENUM | 来源：SMT / TLA/Sourcing tooling quote | 系统抓取
source_sheet | VARCHAR(100) | 来源Sheet名（如：SMT B-side / SMT T-side / TLA/Sourcing tooling quote） | 系统后台抓取
fixture_description | VARCHAR(200) | 治具描述 | 系统抓取
Tooling_description | VARCHAR(200) | 磨具描述 | 系统抓取
qty | INT | 数量 | 系统抓取
unit_cost | DECIMAL(10,2) | 单价 | 系统抓取
total_cost | DECIMAL(10,2) | 系统计算：qty × unit_cost（除海盐外，需*1.2系数） | 系统计算
po_status | ENUM | PO状态：pending / requested / received | 是（系统自动发邮件给PM询问PO情况）
4.8 Tooling_Cost（治具费用表）

## Slide 48
产品情况 | Shipment Unit数量 | CAS Section数量 | 备注
4个PCBA（含电子料）各自组装出货 | 4 | 4个主Section | 
4个PCBA SMT（含电子料） + 外购结构料一起组装出货 | 1 | 1个主Section | 外购结构料归入同一Unit
3个PCBA组装出货（含电子料和外购结构料） + 1个PCBA（含电子料）单独SMT出货 | 2 | 2个Section | 各自独立Piece Price
2个PCBA（含电子料）仅SMT出货 + 买进卖出结构料出货 | 2 | 1主Section + 1附注Section | 附注Section仅物料成本
4个零件各自组装出货无论含不含PCBA（有的有，有的没有） | 4 | 4个主section | 
5. 核心业务规则
5.1 CAS数量判断规则
✓ 规则： 一个Product可包含多个Shipment Unit，每个Shipment Unit对应CAS中的一个Section。一个section对应一个product piece price。
✓ 规则： 买进卖出且不参与组装的结构料，单独作为附注Section（is_appendix = Y），仅含物料成本，无工序成本。
判断逻辑示例：
5.2 包装工序归属规则
✓ 规则： 有TLA工序：包装CT已含在TLA的CT中，TLA_Process.includes_packaging = Y。
✓ 规则： 无TLA工序（纯SMT产品）：包装CT已含在SMT的CT中，SMT_Process.includes_packaging = Y。
⚠ 注意： 系统读取IE模板时，根据has_tla字段自动判断包装归属，不需要用户手动设置。